Ausschreibungstexte

Inhaltsverzeichnis:

Seite 2:	HELUCOM A-DQ(ZN)B2Y zentrale Bündelader

Seite 3:	HELUCOM A-DQ(ZN)B2Y verseilte Bündeladern

Seite 4:	HELUCOMpact A-DQ(ZN)B2Y zentrale Bündelader

Seite 5:	HELUCOM A/I-DQ(ZN)BH zentrale Bündelader

Seite 6:	HELUCOM A/I-DQ(ZN)BH verseilte Bündeladern

Seite 7:	HELUCOMpact A/I-DQ(ZN)BH zentrale Bündeladern

Seite 8:        HELUCOM A-DQ2Y Microduct zentrale Bündelader

Seite 9:        HELUCOM A-DQ2Y Microduct verseilte Bündeladern

Anmerkung zu nachfolgenden Angaben: Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Titel 1 – HELUCOM A-DQ(ZN)B2Y® zentrale Bündelader

1.001	 LWL – Außenkabel mit nichtmetallischem Nagetierschutz

A-DQ(ZN)B2Y® ... (nach EN 50173 und ISO/IEC 11801)

Kabel mit Nagetierschutz aus Glasgarnen zur Verlegung im Erdreich, in Röhren und Trassen oder in sonstigen Kabelanlagen

- Faseranzahl .....

- Fasertyp ......

- Aufbau nach DIN/VDE 0888

- Gelgefüllte zentrale Bündelader

- Nagetiergeschützt mittels Glaselementen um die Bündelader

- Längswasserdichte durch Quellmaterial um die Bündelader nach IEC 60794-1-2-F5

- Außenmantel aus PE halogenfrei nach IEC 60754-2

- Maximale Zugkraft 2700N

- Maximale Querdruckfestigkeit bis 300N durch die verarbeiteten Glas- und Quellelemente

- Biegeradius bis 12 Fasern 160,00mm. Ab 16 Fasern 180,00mm

- Brandlast 1,6 MJ/m bis 12 Fasern. Ab 16 Fasern 1,80MJ/m

- Temperaturbereich -5°C bis +50°C (bei Verlegung), -20°C bis +60°C (im Betrieb)

- Faserspezifikation gem. Faserdatenblatt ....

Fabrikat:		HELUCOM®

Typ:			HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y zentral

Artikel Nr:

Titel 2 – HELUCOM A-DQ(ZN)B2Y® verseilte Bündeladern

1.002	 LWL – Außenkabel mit nichtmetallischem Nagetierschutz

A-DQ(ZN)B2Y® ... (nach EN 50173 und ISO/IEC 11801)

Kabel mit Nagetierschutz aus Glasgarnen zur Verlegung im Erdreich, in Röhren und Trassen oder in sonstigen Kabelanlagen

- Faseranzahl .....

- Fasertyp ......

- Aufbau nach DIN/VDE 0888

- Gelgefüllte verseilte Bündeladern um ein zentrales GFK Element

- Nagetiergeschützt mittels Glaselementen um die Bündeladern

- Längswasserdichte durch Quellmaterial um die Bündeladern nach IEC 60794-1-2-F5

- Außenmantel aus PE halogenfrei nach IEC 60754-2

- Zugkraft nis 72 Fasern 2700N. Ab 84 Fasern 3000N

- Maximale Querdruckfestigkeit bis 600N durch verarbeiteten Glas- und Quellelemente

- Biegeradius bis 60 Fasern 210,00mm. Ab 72 Fasern 220,,00mm. 
Ab 84 Fasern 240,00mm. Ab 108 Fasern 270,00mm. Ab 144 Fasern 290,00mm

- Brandlast bis 60 Fasern 2,70MJ/m. Ab 72 Fasern 2,90MJ/m. Ab 84 Fasern 3,60MJ/m
Ab 108 Fasern 4,30MJ/m. Ab 144 Fasern 5,40MJ/m

- Temperaturbereich -5°C bis +50°C (bei Verlegung), -20°C bis +60°C (im Betrieb)

- Faserspezifikation gem. Faserdatenblatt ....

Fabrikat:		HELUCOM®

Typ:			HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y verseilt

Artikel Nr.:

Titel 3 – HELUCOMpact A-DQ(ZN)B2Y® zentrale Bündelader

1.003	 LWL – Außenkabel mit nichtmetallischem Nagetierschutz

A-DQ(ZN)B2Y® ... (nach EN 50173 und ISO/IEC 11801)

Kabel mit Nagetierschutz aus Glasgarnen zur Verlegung im Erdreich, in Röhren und Trassen oder in sonstigen Kabelanlagen

- Faseranzahl .....

- Fasertyp ......

- Aufbau nach DIN/VDE 0888

- Gelgefüllte zentrale Bündelader

- Nagetiergeschützt mittels Glaselementen um die Bündelader

- Längswasserdichte durch Quellmaterial um die Bündelader nach IECF 60794-1-2-F5

- Außenmantel aus PE halogenfrei nach IEC 60754-2

- Maximale Zugkraft 1500N

- Maximale Querdruckfestigkeit bis 300N durch die verarbeiteten Glas- und Quellelemente

- Biegeradius bis 12 Fasern 150,00mm. Ab 24 Fasern 170,00mm

- Brandlast bis 12 Fasern 1,6 MJ/m. Ab 24 Fasern 1,90MJ/m

- Temperaturbereich -5°C bis +50°C (bei Verlegung), -20°C bis +60°C (im Betrieb)

- Faserspezifikation gem. Faserdatenblatt ....

Fabrikat:		HELUCOM®pact

Typ:			HELUCOM®pact A-DQ(ZN)B2Y zentral

Artikel Nr:

Titel 4 – HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH zentrale Bündelader

1.004	 LWL – Universalkabel mit nichtmetallischem Nagetierschutz

A/I-DQ(ZN)BH®... (nach EN 50173 und ISO/IEC 11801)

Kabel mit Nagetierschutz aus Glasgarnen zur Verlegung sowohl im Innenbereich als auch in Röhren und Trassen oder in sonstigen Kabelanlagen

- Faseranzahl .....

- Fasertyp ......

- Aufbau nach DIN/VDE 0888

- Gelgefüllte zentrale Bündelader

- Nagetiergeschützt mittels Glaselementen um die Bündelader

- Außenmantel aus halogenfreiem/flammwidrigem Compound

- Längswasserdichte durch Quellmaterial um die Bündelader nach IEC 60794-1-2-F5

- Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2

- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2

- Rauchdichte nach IEC 61034

- Maximale Zugkraft 2500N

- Maximale Querdruckfestigkeit bis 300N durch die verarbeiteten Glas- und Quellelemente

- Biegeradius 150,00mm

- Brandlast 1,50 MJ/m

- Temperaturbereich -5°C bis +50°C (bei Verlegung), -20°C bis +60°C (im Betrieb)

- Faserspezifikation gem. Faserdatenblatt ....

- CPR Eca

Fabrikat:		HELUCOM®

Typ:			HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH zentral

Artikel Nr:

Titel 5– HELUCOM A/I-DQ(ZN)BH® verseilt Bündelader

1.005	 LWL – Universalkabel mit nichtmetallischem Nagetierschutz

A/I-DQ(ZN)BH®... (nach EN 50173 und ISO/IEC 11801)

Kabel mit Nagetierschutz aus Glasgarnen zur Verlegung im Innenbereich sowie in Röhren und Trassen oder in sonstigen Kabelanlagen

- Faseranzahl .....

- Fasertyp ......

- Aufbau nach DIN/VDE 0888

- Gelgefüllte zentrale Bündelader

- Nagetiergeschützt mittels Glaselementen um die Bündelader

- Außenmantel aus halogenfreiem/flammwidrigem Compound

- Längswasserdichte durch Quellmaterial um die Bündelader nach IEC 60794-1-2-F5

- Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2

- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2

- Rauchdichte nach IEC 61034

- Zugkraft bis 72 Fasern 2700N. Ab 84 Fasern 3000N

- Maximale Querdruckfestigkeit bis 600N durch die verarbeiteten Glas- und Quellelemente

- Biegeradius bis 60 Fasern 165,00mm. Ab 72 Fasern 175,00mm. 
Ab 84 Fasern 190,00mm.

- Brandlast bis 60 Fasern 2,0 MJ/m. Ab 72Fasrern 2,10 MJ/m. 
Ab 84 Fasern 2,40 MJ/m. Ab 96 Fasern 2,80 Fasern

- Temperaturbereich -5°C bis +50°C (bei Verlegung), -20°C bis +60°C (im Betrieb)

- Faserspezifikation gem. Faserdatenblatt ....

- CPR Eca

Fabrikat:		HELUCOM®

Typ:			HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH verseilt

Artikel Nr:

Titel 6 – HELUCOMpact A/I-DQ(ZN)BH® zentrale Bündelader

1.006	 LWL – Universalkabel mit nichtmetallischem Nagetierschutz

A/I-DQ(ZN)BH®... (nach EN 50173 und ISO/IEC 11801)

Kabel mit Nagetierschutz aus Glasgarnen zur Verlegung im Innenbereich sowie in Röhren und Trassen oder in sonstigen Kabelanlagen

- Faseranzahl .....

- Fasertyp ......

- Aufbau nach DIN/VDE 0888

- Gelgefüllte zentrale Bündelader

- Nagetiergeschützt mittels Glaselementen um die Bündelader

- Außenmantel aus halogenfreiem/flammwidrigem Compound

- Längswasserdichte durch Quellmaterial um die Bündelader nach IEC 60794-1-2-F5

- Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2

- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2

- Rauchdichte nach IEC 61034

- Maximale Zugkraft 1500N

- Maximale Querdruckfestigkeit bis 300N durch die verarbeiteten Glas- und Quellelemente

- Biegeradius bis 12 Fasern 150,00mm. Ab 24 Fasern 170,00mm

- Brandlast bis 12 Fasern 1,10 MJ/m. Ab 24 Fasern 1,40MJ/m

- Temperaturbereich -5°C bis +50°C (bei Verlegung), -20°C bis +60°C (im Betrieb)

- Faserspezifikation gem. Faserdatenblatt ....

- CPR Eca

Fabrikat:		HELUCOM®pact

Typ:			HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH zentral

Artikel Nr:

Titel 7 – HELUCOM® Microduct A-DQ2Y zentrale Bündelader

1.007	 LWL – Microduct Aussenkabel für die Verteilebene

A-DQ2Y... Zentraladerkonstruktion, für FTTX Anwendungen

Microduct Kabel zur Verlegung im Außenbereich sowie in Micro-Pipes, Röhren und Trassen oder in sonstigen Kabelanlagen

- Faseranzahl: 4 / 6/ 8/ 12

- Fasertyp: G.652.d Single-Mode

- Aufbau nach DIN/VDE 0888

- Gelgefüllte zentrale Bündelader

- Außenmantel PE

- Außendurchmesser: 2,5mm

- Längswasserdichte durch Quellmaterial um die Bündelader nach IEC 60794-1-2-F5

- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2

- UV beständig

- Maximale Zugkraft 180 Nm

- Maximale Querdruckfestigkeit bis 50 N/cm

- Biegeradius 40mm.

- Brandlast bis 12 Fasern 1,4 MJ/m.

- Temperaturbereich -20°C bis +60°C (bei Verlegung), -20°C bis +60°C (im Betrieb)

- Faserspezifikation gem. Faserdatenblatt ....

- CPR Eca

Fabrikat:		HELUCOM® MICRODUCT

Typ:			HELUCOM® MICRODUCT A-DQ2Y G652.d, zentral

Artikel Nr:

Titel 8 – HELUCOM® Microduct A-DQ2Y zentrale Bündelader

1.008	 LWL – Microduct Aussenkabel für die Verteilebene

A-DQ2Y... Zentraladerkonstruktion, für FTTX Anwendungen

Microduct Kabel zur Verlegung im Außenbereich sowie in Micro-Pipes, Röhren und Trassen oder in sonstigen Kabelanlagen

- Faseranzahl: 4 / 6/ 8/ 12

- Fasertyp: G.657.A1 Single-Mode

- Aufbau nach DIN/VDE 0888

- Gelgefüllte zentrale Bündelader

- Außenmantel PE

- Außendurchmesser: 2,5mm

- Längswasserdichte durch Quellmaterial um die Bündelader nach IEC 60794-1-2-F5

- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2

- UV beständig

- Maximale Zugkraft 180 Nm

- Maximale Querdruckfestigkeit bis 50 N/cm

- Biegeradius 40mm.

- Brandlast bis 12 Fasern 1,4 MJ/m.

- Temperaturbereich -20°C bis +60°C (bei Verlegung), -20°C bis +60°C (im Betrieb)

- Faserspezifikation gem. Faserdatenblatt ....

- CPR Eca

Fabrikat:		HELUCOM® MICRODUCT

Typ:			HELUCOM® MICRODUCT A-DQ2Y G657.A1, zentral

Artikel Nr:

Titel 9 – HELUCOM Microduct A-DQ2Y verseilte Konstruktion

1.009	LWL – Microduct Aussenkabel für die Zuführebene

A-DQ2Y... Verseilte Konstruktion, für FTTX Anwendungen

Microduct Kabel zur Verlegung im Außenbereich sowie in Micro-Pipes, Röhren und Trassen oder in sonstigen Kabelanlagen

- Faseranzahl:  4/ 12/ 24 / 48 / 72 / 96 / 144 / 288

- Fasertyp: G.652.d Single-Mode

- Aufbau nach DIN/VDE 0888

- Gelgefüllte verseilte Bündeladern

- Außenmantel PE

- Außendurchmesser (nom	.) 	4 – 72 Fasern: 5,8 mm

- bis 96 Fasern: 6,5 mm

- bis 144 Fasern: 8,0 mm

- bis 288 Fasern: 9,5 mm

- Längswasserdichte durch Quellmaterial um die Bündelader nach IEC 60794-1-2-F5

- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2

- UV Beständigkeit

- Maximale Zugkraft 4, 12, 24;48;72 Fasern:   500 Nm

- 96 Fasern:   800 Nm

- 144 Fasern:  1000 Nm

- 288 Fasern: 1200 Nm

- Maximale Querdruckfestigkeit bis 60N/cm

- Biegeradius bis 72 Fasern 120,00mm. Bis 96 Fasern 130,00mm, Bis 144 Fasern 160,00mm, Bis 288 Fasern 200,00mm

- Brandlast bis 72 Fasern 0,87 MJ/m. Bis 96 Fasern 1,25MJ/m, bis 144 Fasern 2,19MJ/m. Bis 288 Fasern 2,96;J/m

- Temperaturbereich -5°C bis +50°C (bei Verlegung), -30°C bis +70°C (im Betrieb)

- Faserspezifikation gem. Faserdatenblatt ....

Fabrikat:		HELUCOM® MICRODUCT

Typ:			HELUCOM® MICRODUCT A-DQ2Y G652.d, verseilt

Artikel Nr:

Titel 10 – HELUCOM 	Microduct A-DQ2Y verseilte Konstruktion

1.010	LWL – Microduct Aussenkabel für die Zuführebene

A-DQ2Y... Verseilte Konstruktion, für FTTX Anwendungen

Microduct Kabel zur Verlegung im Außenbereich sowie in Micro-Pipes, Röhren und Trassen oder in sonstigen Kabelanlagen

- Faseranzahl:  4/ 12/ 24 / 48 / 72 / 96 / 144 / 288

- Fasertyp: G.657.A1 Single-Mode

- Aufbau nach DIN/VDE 0888

- Gelgefüllte verseilte Bündeladern

- Außenmantel PE

- Außendurchmesser (nom	.) 	4 – 72 Fasern: 5,8 mm

- bis 96 Fasern: 6,5 mm

- bis 144 Fasern: 8,0 mm

- bis 288 Fasern: 9,5 mm

- Längswasserdichte durch Quellmaterial um die Bündelader nach IEC 60794-1-2-F5

- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2

- UV Beständigkeit

- Maximale Zugkraft 4, 12, 24;48;72 Fasern:   500 Nm

- 96 Fasern:   800 Nm

- 144 Fasern:  1000 Nm

- 288 Fasern: 1200 Nm

- Maximale Querdruckfestigkeit bis 60N/cm

- Biegeradius bis 72 Fasern 120,00mm. Bis 96 Fasern 130,00mm, Bis 144 Fasern 160,00mm, Bis 288 Fasern 200,00mm

- Brandlast bis 72 Fasern 0,87 MJ/m. Bis 96 Fasern 1,25MJ/m, bis 144 Fasern 2,19MJ/m. Bis 288 Fasern 2,96;J/m

- Temperaturbereich -5°C bis +50°C (bei Verlegung), -30°C bis +70°C (im Betrieb)

- Faserspezifikation gem. Faserdatenblatt ....

Fabrikat:		HELUCOM® MICRODUCT

Typ:			HELUCOM® MICRODUCT A-DQ2Y G657.A1, verseilt

Artikel Nr: